BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Batterie laden

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Laden von Batterien.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.

- Explosionsgefahr durch Bildung von Knallgas.

- Brandgefahr aufgrund hoher Ströme im Fehlerfall.

- Gefahr durch elektrischen Schlag und Kurzschluss.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und ausgetretene Säure untersuchen.

- Beim Batterieladen ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen.

- Auf einen ausreichen                                                                                       euer- und explosionsgefährdeten Bereichen (5m) ist zu                                                                                       achten.

- Der Abstand zwische                                                                                       s 1 m betragen.

- Auf zulässigen Lades                                                                                       ist zu achten.

- Die Reihenfolge beim                                                                                       einzuhalten.

- Batteriepole reinigen                                                                                        schützen.

- Ladegeräte sind vor B                                                                                      schützen.

- Nicht in frostgefährde                                                                                       laden.

- Nur Ladegeräte verw                                                                                       abgestimmt sind.

- Auf festsitzende Ansc                                                                                      kein Strom fließt.

- Isoliertes Werkzeug b                                                                                      Batterie ablegen.

- Beim Umgang mit Bat                                                                                     verwenden.

- Batteriesäure nur in g                                                                                      aufbewahren.

- Offenes Feuer, Rauch                                                                                     verboten.

- Geeignete Feuerlösch                                                                                      erreichbar sein.

- Geeignete Arbeitssch                                                                                       Arbeitskleidung und keine behindernden Schmu                                                                                       gegenstände tragen.

- Die Betriebsanleitungen der Hersteller der Batterie und des Ladegerätes sind zu beachten.

- Nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter dürfen Batterien laden.

- Das Batterieladegerät muss jährlich überprüft werden. Nur mit gültiger Prüfplakette benutzen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Batterieladegerät sofort abzuschalten und durch Ziehen der Steckverbindungen vom Netz zu trennen.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Das Batterieladegerät gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift

# Text boxes

Vorschau