|  | Firma: Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Betriebsanweisung Fahrzeugladekran / Autokran | Datum: Unterschrift |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Be- und Entladen mit dem LKW-Ladekran. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  | Gefahr schwerster Verletzungen durch herabstürzende oder pendelnde Lasten Einquetschen von Personen Umkippen des Fahrzeugs Kontakt zu Freileitungen |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  | Vor Arbeitsbeginn Der Kran darf selbstständig nur gesteuert werden von mindestens 18 Jahre alten Personen, die zum Führen eines Krans ausgebildet, unterwiesen und schriftlich beauftragt sind. Schutzhelm, Schutzschuhe und Schutzhandschuhe tragen Täglich vor Arbeitsbeginn: Sicht- und Funktionsprüfung, Not- Ausschalter und Überlastsicherung überprüfen Während des Betriebes Fahrzeug vor Aufnahme der Ladetätigkeit auf möglichst ebene Fläche aufstellen Sicherheitsabstand von min. 5m zu Freileitungen einhalten Ausreichenden Sicherheitsabstand zu Böschungen und Grabenkanten einhalten bis 12 [t] Gesamtgewicht > 1 m über 12 [t] Gesamtgewicht > 2 m Feststellbremse einlegen, Unterlegkeil verwenden Abstützausleger immer voll ausfahren Auflageflächen der Pratzen bei weichem Untergrund z.B. durch Holzbohlen vergrößern, Unebenheiten ausgleichen Bei hängender Last das Steuerpult nicht verlassen! Schrägzug, Losziehen oder Reißen von Lasten ist verboten Lasten nicht über Personen führen Keine Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel transportieren. Bedienung des Ladekrans nur von vorgesehenen Steuerstelle aus Regelmäßige Prüfung durch befähigte Person |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen | Notruf: |  |  |
|  |  | Bei sicherheitsrelevanten Störungen Krantransport einstellen Vorgesetzten informieren |  |
|  | 5. Erste Hilfe | Notruf: |  |  |
|  |  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Unfall melden |  |
|  | 6. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch fachkundige und beauftragte Personen Aufenthalt unter angehobenen Fahrzeugaufbauten nur bei sorgfältiger und ausreichender Abstützung Arbeiten am hydraulischen System erst nach erfolgter Herstellung der Drucklosigkeit |  |